Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __61_ от «28» 08. 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Екатериновская начальная общеобразовательная школа»

462015 улица Екатериновка, 39/1, село Екатериновка, Тюльганский район, Оренбургская область

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Нарушения не выявлены | К,О,С,Г,У | Работы по адаптации не требуются | Не нуждается |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Отсутствие тактильной и контрастно-окрашенной разметки | С | Нанести тактильные обозначения ,контрастно-окрашенную разметку | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.3 | Лестница наружная | есть |  |  | Отсутствуют поручни, имеются 5 ступенек высотой |  | Установить поручни | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствие пандуса |  | Установить пандус | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Адаптировано частично для МГН | К,О,С,Г,У | Обеспечить доступность для всех МГН | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория,прилегающая к зданию (участка) | ДУ |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_индивидуальное решение с ТСР__

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 61 от «28»  08. 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Екатериновская начальная общеобразовательная школа»

462015 улица Екатериновка, 39/1, село  Екатериновка, Тюльганский район, Оренбургская область

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Крыльцо | есть |  |  | Нарушения не выявлены | К,О,С,Г,У | Работы по адаптации объекта не требуются | Не требуется |
| 2.2 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствуют дополнительные разделительные поручни , нет основных поручней | К,О,С,Г,У | Установить основные поручни с параметрами 0,7м и 0,9м;установить дополнительные разделительные поручни | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.3 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствие наружного пандуса | К,О.С,Г,У | Установить наружный пандус | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.4 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Отсутствуют дренажные и водосборные решетки | К,О,С,Г,У | Установить дренажные и водосборные решетки | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.5 | Дверь (входная) | есть |  |  | Нет кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников, отсутствует устройства, обеспечиваюшие задержку закрывания дверей, контрастно-окрашенная маркировка, тактильные обозначения | все | Установить кнопку вызова персонала для инвалидов-колясочников, устройства, обеспечиваюшие задержку закрывания дверей, контрастно-окрашенную маркировку, тактильные обозначения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.6 | Тамбур | есть |  |  | Нарушения не выявлены |  | Работа по адаптации объекта не требуется | Не требуется |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Адаптировано частично для МГН | К,О,С,Г,У | Обеспечить доступность для всех МГН | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход(входы) в здание | ДУ |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:Для адаптации входа в здание для всех МГН необходимо индивидуальное решение с ТСР

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _61 от «28» 08. 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Екатериновская начальная общеобразовательная школа»

462015 улица Екатериновка, 39/1, село Екатериновка, Тюльганский район, Оренбургская область

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, | есть |  | 3 | Отсутствуют тактильные информаторы | С | Установить тактильные информаторы | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Отсутствуют дублирующие рельефные знаки рядом с дверью,(со стороны дверной ручки на высоте от 1.40м до 1,75м)приборы и устройства(для открывания и закрывания дверей) | К,О,С,Г,У | Установить рельефные знаки рядом с дверью, приборы и устройства (для открывания и закрывания дверей) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Пути эвакуации адаптированы | К.О,С,Г,У | Пути эвакуации адаптированы | Не требуется |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Адаптировано частично для МГН |  | Обеспечить доступность для всех МГН | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь движения внутри здания(в том числе пути эвакуации) | ДУ |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для адаптации путей движения внутри здания ( в том числе путей эвакуации)для всех МГН  необходимо индивидуальное решение с ТСР

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 61  от «28» 08. 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Екатериновская начальная общеобразовательная школа»

462015 улица Екатериновка, 39/1, село  Екатериновка, Тюльганский район, Оренбургская область

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | Отсутствуют дублирующие рельефные знаки рядом с дверью,со стороны дверной ручки на высоте от 1,40м до 1,75м | К,О,С,Г,У | Установить рельефные знаки рядом с дверью | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Адаптировано частично для МГН |  | Обеспечить доступность всех МГН | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания | ДУ |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению :_Для адаптации зоны целевого назначения здания для всех МГН необходимо индивидуальное решение с ТСР

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 61  от «28»08. 2019 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Екатериновская начальная общеобразовательная школа»

462015 улица Екатериновка, 39/1, село Екатериновка, Тюльганский район, Оренбургская область

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Отсутствуют поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья, дублирующие рельефные знаки рядом с дверью(со стороны дверной ручки на высоте от 1,40м до 1,75м),водопроводный кран рычажного или нажимного действия, двусторонняя связь,(кнопка вызова помощи),аварийное освещение | К,О,С,Г,У | Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья, дублирующие рельефные знаки рядом с дверью(со стороны дверной ручки на высоте от 1,40м до 1,75м),водопроводный кран рычажного или нажимного действия, двустороннюю связь,(кнопку вызова помощи),аварийное освещение | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  | Отсутствуют дублирующие рельефные знаки рядом с дверью(со стороны дверной ручки на высоте от 1,40м до 1,75м) | К,О,С,Г,У | Установить дублирующие рельефные знаки рядом с дверью(со стороны дверной ручки на высоте от 1,40м до 1,75м) | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Адаптировано частично для МГН |  | Обеспечить доступность всех МГН | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:для адаптации санитарно-гигиенического помещения для всех МГН  необходимо индивидуальное решение с ТСР

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 61 от «28» 08.2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Екатериновская начальная общеобразовательная школа»

462015 улица Екатериновка, 39/1, село Екатериновка, Тюльганский район, Оренбургская область

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 5 | Отсутствует световой маяк для дверных проемов | К.О,С,Г,У | Установить световой маяк для дверных проемов | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствует звуковой указатель | К,О,С,Г,У | Установить звуковой указатель | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствуют направляющая тактильная лента, тактильная мнемосхема, тактильная пиктограмма, тактильные наклейки на поручни | К,О,С,Г,У | Установить направляющую тактильную ленту, тактильную мнемосхему, тактильную пиктограмму, тактильные наклейки на поручни | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Адаптировано частично для МГН |  | Обеспечить доступность всех МГН | Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДУ |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:Для адаптации системы информации на объекте для всех МГН необходимо индивидуальное решение с ТСР